## Slide 1: 嵌入式大作业 设计1:全自动洗衣机 设计2:智能手环
计科1306班 陈伟颖
2013011266

## Slide 2
设计一：全自动洗衣机

## Slide 3
• 功能：泡浸-洗涤-漂洗-脱水；预先设定好N个程序，洗衣时选择其中一个程序，打开水龙头和启动洗衣机开关后洗衣的全过程就会自动完成，洗衣完成时由蜂鸣器发出响声。
• 界面：显示相关信息
• 可选择按钮：开关／洗涤程序／水位
  • 性能：洗涤时噪音小，箱体不发黄、不生锈
》需求分析

## Slide 4
• 成本：总体设备价格不超过1000元。
• 功耗：家用电220V，400W内
• 物理尺寸：长、宽0.5米内，高一米左右
  • 重量：8公斤左右
》需求分析

## Slide 5
》规格说明
名称 | 全自动洗衣机
目的 | 方便地洗衣服
功能 | 泡浸-洗涤-漂洗-脱水
输入／输出 | 开关／洗涤程序／水位；相关信息
成本 | 500左右
性能 | 噪音小、寿命长
功耗 | 220V/400W
外观 | 约0.5*0.5*1m，<8kg

## Slide 6
• 选择按钮
• 显示器
• 洗涤程序
• 脱水程序
• 开盖即停
• 蜂鸣
》体系结构设计

## Slide 7
> 总体工作框图
传感器
按钮
格式转换
机械部件
LED
显示屏
输入处理

## Slide 8
> 类图
格式转换
全自动洗衣机
输入处理
键盘接收
洗涤程序匹配
屏幕显示
机械控制

## Slide 9
> 顺序图
：输入处理
：洗涤程序匹配
：显示信息
按钮信息
洗涤信息
按钮信息
打开盖子
停止洗涤信息

## Slide 10
定时器；进水电磁阀；排水电磁阀；排水阀；
直流电磁铁；水位开关；离合器；熔断器；蜂鸣箱
》软硬件构件设计

## Slide 11
• 硬件电路设计需要整体考虑：洗衣机进水、排水问题；水位显示、水位控制；电动机状态切换、可能抖动的问题；工作过程中的启动、暂停、复位及结束等问题。
• 数字控制：使用AT89S52进行嵌入式控制。该芯片具有8k字节的flash，256字节ram，32位I/O口，看门狗定时器，两个数据指针，三个16位定时器/计数器；一个六向量中断结构，全双工串行口，片内晶振及时钟电路。
• 显示器：多功能LED显示模块
• 按键输入模块：键盘矩阵电路
• 蜂鸣报警：一块六反相斯密特触发器IC和一个带有反馈端子的压电器蜂鸣器组成
• 电源电路、水位检测、电动机、排水电磁阀等：
》硬件设计
控制
箱体

## Slide 12
• 初始化及按键扫描，系统上电复位后，首先执行初始化,接着进行按键扫描同时，数码管显示当前状态。按下水位模式按键后，单片机根据程序执行第一步，即检测水位高、中、低状态，单片机检测出某一水位状态后，会据程序给出相应动作，此时电机开始工作，进行抽水机抽水；抽水到预定水位后，程序转为下一步准备状态。接着，启动洗衣电动机，程序会根据预先设置好的指令执行动作，电动机带动滚筒在水中转动，模拟洗衣机的各洗衣状态，即电动机正转，停转，反转，再停转，每个循环周期为20秒，程序内部执行电机循环次数计数。与此同时，LED显示器也会显示相应的状态，兼有电机转动次数显示、洗衣重复次数显示。最后，洗衣过程结束之时，蜂鸣器会发出蜂鸣声，提示洗衣过程结束。*（洗衣程序为一次性写入的控制指令）
》软件设计
初始化
按键扫描
预设程序启动
传感器扫描
LED显示
结束

## Slide 13
》系统集成
• 程序控制系统接受来自操作面板的动作指令，直流电源电路将输入的220V交流电经过变压、整流、滤波、稳压后，变为稳定的低压直流电压（如+5V），送给控制器，控制器ROM内已掩膜固化了全自动洗衣机操作程序，控制器根据输入指令和检测信号，调出内部响应的操作程序，通过电路运算处理后，输出各种电路控制信号，全自动洗衣机开始工作前，进水系统接到程序控制器发出的指令打开进水阀，水位传感器对水位进行控制，从而保证洗衣机工作时的用水量，当洗衣机进水达到所设定的水位时，水位开关闭合，并将闭合信号传输给单片机，这时单片机经过判断，一方面不再向进水电路输入触发信号，电路开关截止，进水阀关闭而停止进水；另一方面，控制器又通过另外的输出端将触发信号交替输入程序控制器内的电动机电路开关，使开关处于交替导通状态，使电机在电容器和电感线圈配合下，实现正转和反转，电机又通过机械传动，使波轮正转和反转，以完成洗涤和漂洗过程，洗涤和漂洗程序结束后，均应进行排水，这时，单片机通过输出口将触发信号输入排水阀电路开关，使开关转换为导通状态。

## Slide 14
这时，220V交流电经过程序控制器内的整流器转换为直流电，直流电经过回路，使排水阀们开启，洗衣机完成排水，结束后，控制器通过输出口将触发信号输入程序控制器内的电机电路开关，使开关转换为导通状态，电流经过回路，使电机正向旋转。电机又通过机械转动使脱水桶在规定脱水时间内正向高速旋转，甩干衣物内的水分，全自动洗衣机的整个洗衣程序结束。
• 在洗衣机机盖在运行状态打开时，控制器检测到相应信号，使洗衣机开启中断，保存当前状态，并暂停运作，在显示器上提示相应信息。
• 当按下儿童保护按钮时，控制器锁上洗衣机机盖，此时机盖不可打开，并在洗衣程序结束前，屏蔽所有按钮的中断请求
》系统集成

## Slide 15
》系统测试
测试一：正常洗涤程序
将衣物放入洗衣机，关闭机盖，并按下预设洗衣程序相应的按钮
测试二：洗涤过程中打开机盖
将衣物放入洗衣机，关闭机盖，并按下预设洗衣程序相应的按钮。在洗涤未结束时将机盖打开。
测试三：按下儿童保护按钮后，在洗涤过程中按其他按键或打开机盖
将衣物放入洗衣机，关闭机盖，按下预设洗衣程序相应的按钮，并按下儿童保护按钮。在洗涤未结束时将机盖打开/按下其他按键。

## Slide 16
设计二：智能手环

## Slide 17
• 功能：记录日常生活中的锻炼、睡眠等实时数据，并将相关数据传输到手机/平板上
• app界面/界面：显示相关信息
• 按钮：开启数据传输/开关
  • 性能：防水、防摔、续航时间长
》需求分析

## Slide 18
• 成本：总体设备价格不超过30元。
• 物理尺寸：约250*15*10.5mm
  • 重量：5g~10g
》需求分析

## Slide 19
》规格说明
名称 | 智能手环
目的 | 引导健康生活
功能 | 记录锻炼/睡眠数据
输入／输出 | 按钮输入；相关信息
成本 | 30元左右
性能 | 防水、防摔
功耗 | 续航约30天
外观 | 约250*15*10.5mm ，<10g

## Slide 20
• 可充电的电源模块
• 控制模块
• 蓝牙模块
• 存储模块和加速计模块
• 客户端
• 实时传输数据
》体系结构设计

## Slide 21
> 总体工作框图
传感器
按钮
控制模块
LED
显示屏
加速计
蓝牙模块
客户端
电源

## Slide 22
> 类图
客户端
智能手环
输入处理
传感器
发送模块
屏幕显示
信息处理

## Slide 23
> 顺序图
：按钮
：控制器
：客户端
开启
发送信息
动作
关闭

## Slide 24
通过单片机的协调可以实现将加速计模块的数据通过蓝牙实时地传送给客户端程序。在客户端部分则负责将收集到的实时数据以折线图的形式动态地展示出来，先将有效数据保存在手环的小型存储器中，上位机周期性地将数据收集并同步到服务器端。
因为加速计可以实时获取自身的X\Y\Z三个轴向的加速度。当其静止时合加速度会在重力加速度附近波动；当佩戴者处于深度睡眠过程中时，其合加速度将呈现出长时间的稳定于重力加速度附近；当其随着运动的佩戴者手臂而做周期性摆动时，其数据也是有一定规律可循的。这样，设计时只要通过分析从加速计获的数据就能实现对运动或睡眠质量的记录。
》软硬件构件设计

## Slide 25
》硬件设计
硬件电路图

## Slide 26
》硬件设计
蓝牙模块:采用HC-06模块.
加速计：采用MPU6050模块。该模块不仅含有加速计的功能，还具有陀螺仪的功能，其在汽车防侧翻、相机云台稳定、机器人平衡、空中鼠标、姿态识别等众多领域都有应用，这里我们只是利用了它的加速计功能。它集成了3轴MEMS陀螺仪，3轴MEMS加速计，以及1个可扩展的数字运动处理器DMP(Digital Motion Processor)。

## Slide 27
》硬件设计
串行数据传送：
在总线备用时SDA和SCL都必须保持高电平状态，只有关闭I2C总线时才能使SCL钳位在低电平。在I2C总线数据传输时，在时钟线高电平期间，数据线上必须保持有稳定的逻辑电平（也就是说在数据传输期间只有时钟线低电平期间，才允许数据线上的电平发生变化）。对于每一个时钟脉冲期间一比特的数据将会被传送，SDA只能在时钟信号为低电平时才能改变。下面是代码中发送一字节的函数：在循环体内每次将dat内的最高位移出到CY中，进而赋值给SDA(这时SCL为低，SDA可改变)。接着拉高SCL并保持5us，最后再拉低SCL实现一个时钟脉冲将dat中最高位送出。

## Slide 28
• MPU-60X0对陀螺仪和加速计分别用了三个16位的ADC，将其测量的模拟量转化为可输出的数字量。为了精确跟踪快速和慢速运动，传感器的测量范围是可控的，陀螺仪可测范围为±250，±500，±1000，±2000°/秒(dps)，加速计可测范围为±2，±4，±8，±16g(重力加速度)。如图5_3是直接从16位ADC中读出的6轴的数据（从左到右依次为加速计X轴数据、Y轴数据、Z轴数据、陀螺仪X极数据、Y极数据、Z极数据）； MPU是一个16位AD量程可程控的设备，这里设置的加速度传感器的测量量程为正负2g(这里的g为重力加速度），陀螺仪的量程为正负2000°/s。所以要用下面的公式进行转化：
•一个摆臂周期其合加速度会在重力加速度上下波动，只要选取合适的阈值（黑线代表阈值），每次检测出合加速度大于该阈值则认为是一次摆臂，从而可以实现记步的功能。
》软件设计

## Slide 29
》软件设计
初始化
原始数据
传送到服务器
分析后的结果
显示
退出

## Slide 30
》系统集成
• 控制器中写入已编程的硬件控制程序，实时接收从加速计传来的数据，并定时通过蓝牙模块发送至客户端。加速计通过已制定的算法计算出原始数据，写入存储器中，通过按键开启蓝牙中断，向上位机发送数据
• 客户端打开蓝牙搜索，通过通信模块接收到手环传输的设备，根据制定的算法进行相应计算，得出当前运动/睡眠状况。将其信息显示在app中，并传送至服务器中。

## Slide 31
》系统测试
测试一：开启手环、关闭手环
按下手环按钮进行开关，观察指示灯
测试二：平静时传输数据
在平静的状态下向上位机发起传输请求，打开监测app，查看相关数据。
测试三：运动时传输数据
进行摆臂/走路/跑步动作后，打开蓝牙传输模块，并在上位机查看相关数据。

## Slide 32
完